# Tableau synthèse de l’analyse des besoins pour l’appel d’offres « Echographie 2006 »

| Lot | Echographe | Matériel et modes souhaités | Applications réalisables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Echographe de radiologie 1 | - Mode B et TM - Doppler Pulsé et Continu - Doppler Couleur - Doppler tissulaire - Doppler Energie - Imagerie harmonique - Module d’échographie de contraste - Reprographe papier A6 - Graveur CD/DVD - Pack DICOM | - Echographies abdomino-pelviennes classiques - Echographies semi-profondes : cou, mollets, cervicales, veineuse périphérique, tube digestif… - Echographies superficielles : thyroïde, doigts, tendons, muscles Option : Echographie endocavitaire |
| 2 (puis 1) | Echographe de radiologie A | - Mode B et TM - Doppler Pulsé et continu - Doppler Couleur - Doppler tissulaire - Doppler Energie - Imagerie harmonique - Reprographe papier A6 - Graveur CD/DVD - Pack DICOM | -Echographies abdominales classiques - Echographies superficielles : tissus mous, thyroïde et ostéoarticulaire |
| 2 (puis 1) | Echographe de radiologie B | - Mode B et TM - Doppler Pulsé et Continu - Doppler Couleur - Doppler tissulaire - Doppler Energie - Imagerie harmonique - Module d’échographie de contraste - Graveur CD/DVD - Pack DICOM Option : Solution d’impression laser A4 d’images présélectionnées | - Echographies abdominales, pelviennes classiques et pleurales - Echographies superficielles, et superficielles dédiées : thyroïde, glandes salivaires et plancher buccal, paroi thoracique, peau, testicules en oncologie … - Echographie doppler carotidienne, rénale et hépatique, artérielle et veineuse des membres inférieurs et supérieurs. - Guidage pour la ponction biopsie superficielle et profonde, et le drainage : foie, rétro péritonéale, rénale, pulmonaire, et pleurale. - Examen avec contraste (nodules hépatiques, tumeur médiastinale et pariétale thoracique, tumeur cutanée. |
| 3 (puis 2) | Echographe 4D en gynécologie | - Echographe avec évolution vers la 4D - Mode B et TM - Doppler Pulsé et Continu - Doppler Couleur - Doppler Haut flux - Doppler Tissulaire - Doppler Energie - Imagerie harmonique - Possibilité de relier l’échographe au réseau DIAMM TC1 : module 4D avec une sonde 4D abdominale et une sonde 4D endovaginale TC2 : sonde abdominale convexe graveur CD/DVD - Pack DICOM | - Toutes échographies gynécologiques et obstétricales en mode 2D, Doppler Pulsé, Couleur, Tissulaire et Energie : doppler utérin, ombilical, cérébral, veineux … - Echographies endovaginales. - Réalisation de prélèvements (médecine fœtale). - Calcul de périmètre et de surfaces mais aussi le calcul de l’estimation pondérale du fœtus. - Calcul de l’indice de pulsatilité ou de l’indice de Pourcelot |
| 4 (puis 3) | Echographe de consultation en gynécologie | - Echographe permettant l’imagerie échographique noir et blanc - Sonde abdominale - Sonde endovaginale - Graveur CD/DVD - Pack DICOM | Ces échographes sont destinés au secteur des consultations et permettront les examens échographiques courants en gynécologie obstétrique, destinés au support de tout diagnostic |
| 5 (puis 4) | Echographe IVUS en cardiologie interventionnelle | - Intégration à un système PACS - Gravure des images ou vidéos DICOM sur CD/DVD - Couplage à une station de post-traitement IVUS si la solution de post-traitement n’est pas déjà intégrée à l’échographe IVUS lui-même - Pack DICOM - Un système de retrait de sonde automatisé (Pull back) - Un reprographe papier intégré - Consommables associés : sondes à usage unique, cathéters et housses de protection … - Option : Le candidat pourra proposer une solution permettant l’enregistrement de boucles vidéo IVUS sur support vidéo SVHS. | - Imagerie intra vasculaire transversale - Imagerie intra vasculaire longitudinale - Mesure de distances, de diamètres et de surfaces Il devra permettre les applications suivantes : - Imagerie d’exploration endocoronaire - Evaluation des coronaropathies (quantitatives et qualitatives) - Guidage des angioplasties, des athérectomies, des poses de stents … - Traitement des données pour la recherche et études scientifiques - En option : Le candidat pourra proposer une solution permettant l’analyse du signal, le codage en couleur automatique de l’image obtenue et leur contourage reflétant la composition des plaques d’athérosclérose. |
| 6 (puis 4) | Solution de post-traitement IVUS en cardiologie interventionnelle | La solution de post-traitement peut se présenter sous deux formes différentes : - les logiciels de post-traitement sont intégrés au système d’échographie endocoronaire IVUS lui-même - fourniture d’une console de post-traitement d’examens d’échographie endocoronaire IVUS à part entière Dans le cas où l’offre fait l’objet d’une console de post-traitement isolée, elle devra pouvoir être : - mobile - compatible avec le système d’échographie endocoronaire proposé - compatible DICOM 3.0 (Classes de service au minimum requises : Print SCU et Store SCU) - reliée à un PACS en cours d’acquisition - connectée à une imprimante - Option : Si la solution de post-traitement est différente de celle de l’échographe endocoronaire, le candidat pourra proposer une alternative permettant la lecture et la numérisation de boucles vidéo IVUS issues du support vidéo SVHS. | - revue 2D/3D et traitement d’images d’échographie endocoronaire IVUS (transverses, longitudinales) mesures de distances, d’aires et de volumes de différentes structures (tissus, plaques, stents…) - analyse de données statistiques issues de ce même système - création de comptes-rendus avec insertion d’images ou vidéos (formats standards : AVI, BMP, JPEG …) et de synthèses pour des publications en recherche ou des présentations en public - création de CD ou DVD pour la sauvegarde des images post-traitées, des données acquises et des comptes-rendus |