Salle 3 Radiologie

N° configuration : R011619

Table télécommandée numérique

# SIEMENS SIREGRAPH D340

Polyspot : Décembre 1990

Upgradée en Fluorospot 30/08/1998

| Fonction généralement utilisée : | Radiographie et Radioscopie |
| --- | --- |
| Les 3 types examens réalisés le plus souvent avec paramètres d’acquisition pour un patient de 70kg avec une épaisseur de torse de 20cm : | Radiographie : - Intestin grêle 93 kV - Cystographie 73 kV - Arthrographie 66 kV Radioscopie : - Intestin grêle 70 kV - Cystoscopie 70 kV - Arthroscopie 70KV |
| Modes de radioscopie utilisés le plus couramment : | Centrage |
| Eventuels traitements d’image utilisés le plus couramment : | Radiographie numérisue : Contraste et soustraction Radioscopie : Néant |
| Tensions minimale et maximale utilisées dans la pratique courante : | Radiographie : kVmin : 70 kV kVmax : 90 kV Radioscopie : kVmin : 60 kV kVmax : 90 kV |