# Text boxes

Allumer le boîtier d’acquisition (bouton carré vert)

Allumer l’amplificateur pour le capteur tangentiel (bouton carré rouge)

Appuyer sur le bouton « reset » (bouton carré bleu)

Allumer l’ordinateur + rentrer code d’accès

Lancer le logiciel d’acquisition COMPEND 2000

Cliquer sur :

Machine reset ENABLED

Rentrer les valeurs pour les paramètres :

- friction force (effort tangentiel  )

- friction coeff (coefficient de frottement)

- load (effort normal)

- stroke (course)

- force cal (calibration du capteur de l’effort tangentiel)

- heater enable (essai en mode chauffage)

Vérifier que les valeurs sont identiques

Nettoyer les surfaces des éprouvettes avec un solvant (acétone ou méthyl éthyl cétone) et au bain à ultra-sons si nécessaire

Peser séparément les 2 éprouvettes pour déterminer l’usure pondérale

Déposer l’éprouvette dans le fond de la cuve 15 à l’aide de la tige à visser

Serrer l’éprouvette avec les 2 écrous 6

positionner le contre matériau dans le porte-échantillon 13

Serrer les 2 vis avec la clef BTR / Allen

LOGIGRAMME DE LA MANIPULATION SUR TRIBOMETRE TE77 DU LABORATOIRE ROBERVAL DE L’UTC

Contact           surfacique

oui

non

Poser le niveau à bulle sur le carter came 39

Contre-matériau a un contact surfacique

non

Modifier la taille du contre-matériau

oui

Vérifier visuellement l’alignement entre le contre-matériau et l’arête du carter came 39

Contre-matériau a un contact surfacique

Modifier la taille du contre-matériau

non

oui

Rabattre l’arceau 44 & 45

Fixer l’arceau avec 46

Régler l’effort normal avec la manivelle (provisoire : régler en deçà de la valeur [-3 à –5 N] selon la sensibilité du capteur)

Visser la molette 2 anti-desserrement de la manivelle

Sur le PC, cliquer successivement sur « test séquence », « open »

Choisir un programme de test existant ou en créer un (maxi 49 pas de programme)

Commen-

taire

N° du pas de pg

Pas sui-vant

Nb de répéti-tion(s) du pas

Tps du pas (s)

Fréquence d’acqui-sition (ex : 1 pt / 10s)

T° maxi 600 °C

Fréquence alternative (ex : 5 Hz = 5 aller-retour en 1s)

Chauf-fage marche ou arrêt

Mo-teur mar-che ou arrêt

Ma-chine reset

Pour déclencher le test, cliquer successivement sur « test control panel », « data file », « open data file »

Possibilité de mettre des alarmes (ex : si dépassement du coefficient de frottement ou si le tribomètre est mis en danger.

Donner un nom au fichier dans lequel les données seront stockées

Possibilité de suivre en temps réel les paramètres : ¤ fréquence alternative, ¤ effort tangentiel, ¤ coefficient de frottement, ¤ effort normal, en fonction du temps :

100 %

temps

Appuyer sur « start »

Renseigner dans « enter heater data » :

- nom opérateur,

- date,		        exemples

- plaque bas acier

- plaque haut téflon carbone

- nomenclature A11

- des commentaires t° et HR% dans le local

Appuyer sur « ok » pour lancer le programme

Imprimer le graphe et/ou récupérer les valeurs sur clef USB pour traitement sur Excel

Faire 3 essais (voire 5) pour calculer la moyenne et l’écart type

Stocker les éprouvettes dans un boîte plastique (si nécessaire, mettre un dessiccateur), identifier la boite plastique, ranger la boite dans une caisse carton

Repeser les deux éprouvettes

IMPACT

ETAPE CRITIQUE

COMMENT

QUAND

QUOI

QUI

IMPACT

ETAPE CRITIQUE

COMMENT

QUAND

QUOI

QUI

IMPACT

ETAPE CRITIQUE

COMMENT

QUAND

QUOI

QUI

IMPACT

ETAPE CRITIQUE

COMMENT

QUAND

QUOI

QUI

IMPACT

ETAPE CRITIQUE

COMMENT

QUAND

QUOI

QUI

Si débris, les récupérer au pinceau

Risque : débris se coincent sous les éprouvettes

Réaliser les opérations inverses pour démonter le tribomètre et les éprouvettes

Mettre l’extracteur en marche si dégagement de fumées

Mettre la cloche et alimenter avec un gaz  si l’essai le nécessite

Arrêter l’amplificateur en appuyant sur le bouton carré rouge

Arrêter le boîtier d’acquisition (bouton carré vert)

Quitter le logiciel puis arrêter le PC

Risque : mauvaise séquence d’allumage des différents appareil-lages

Des paramètres par défaut vont s’afficher, voire toute la manip peut-être faussée

Risque : éprouvettes mal nettoyées

Fausser les résultats de la manip

Risque : éprouvette mal vissée

Fausser les résultats de la manip

Fausser les résultats de la manip

Risque : contre matériau mal vissé

Fausser les résultats de la manip

Risque : contact non surfacique entre éprouvette et contre matériau

Fausser les résultats de la manip

Risque : contact non surfacique entre éprouvette et contre matériau

Fausser les résultats de la manip suivante