| Classes | dispositifs Non Invasifs | dispositifs Invasifs en rapport avec les orifices du corps | dispositifs Invasifs de type chirurgical à Usage temporaire ou court terme | dispositifs implantables ou invasifs de type chirurgical a usage long terme | dispositifs actifs (D.A.) destines au diagnostic | D.A. thérapeutiques destines a administrer dans le corps et/ou soustraire des substances ou de l'energie | AUTRES dispositifs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe I | La majorité d’entre eux sont de classe I Ex : lit médicalisé, Pied de photothérapie, pince à garrot, solution de détartrage | DM non raccordés à un DM actif : Usage temporaire ou allant jusqu'au court terme s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le conduit auditif jusqu'au tympan ou dans les cavités nasales Ex : laryngoscope, otoscope | Instruments chirurgicaux réutilisables pour un usage temporaire Ex : Scie, pince, trocard |  |  |  |  |
|  | Contact avec la peau lésée comme barrière mécanique (compression, absorption d'exsudats) Ex : Compresses, pansements |  |  |  |  |  |  |
| Classe IIa | Conduite ou Stockage sang, liquides ou tissus corporels, liquides ou gaz pour perfusion, administration ou introduction dans le corps (sauf poche de sang : IIb) Ex : Lignes à sang, seringues | DM non raccordé à un DM actif : Usage court terme dans tous les orifices du corps ou allant jusqu'au long terme s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le conduit auditif jusqu'au tympan ou dans les cavités nasales Ex : Prothèse auditive | Tous sont IIa sauf exceptions | Placés dans les dents Ex : Amalgame dentaire | Destinés à fournir de l'énergie qui sera absorbée par le corps humain (sauf éclairage dans le spectre visible) | Destinés à administrer et/ou soustraire des médicaments, des liquides biologiques ou d’autres substances de façon non potentiellement dangereuse Ex : Pompe à nutrition | Dispositifs destinés à nettoyer les dispositifs médicaux autres que les lentilles de contact Ex : Laveur-désinfecteur, désinfectant |
|  | DM raccordé à un DM de Classe IIa ou supérieure | DM raccordé à un DM actif de classe IIa ou supérieure |  |  | Destinés à visualiser la distribution de produits radiopharmaceutiques Ex : Gamma caméra, système d’angiographie numérisée | Destinés à fournir ou échanger de l’énergie de manière non potentiellement dangereuse Ex : Photothérapie | Dispositifs non actifs spécifiquement destinés à enregistrer des images de radiodiagnostic Ex : Cassettes de radiologie |
|  | Filtration, centrifugation, échange de gaz ou de chaleur sur le sang ou un autre liquide biologique Ex : Cartouche de dialyse |  |  |  | Destinés à permettre un diagnostic ou un contrôle direct des processus physiologiques vitaux Ex : endoscope, échographe, EEG, ECG |  |  |
|  | Contact avec peau lésée en dehors d'une action de barrière mécanique |  |  |  |  |  |  |
| Classe IIb | Destinés à modifier la composition biologique ou chimique du sang, d'autres liquides corporels ou d'autres liquides destinés à être perfusés dans le corps Ex : Générateur d’hémodialyse | DM non raccordé à un DM actif : Usage long terme (sauf si utilisation dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le conduit auditif jusqu'au tympan ou dans les cavités nasales et non susceptibles d’être absorbés par la muqueuse : IIa) | Destinés à fournir de l'énergie sous forme de rayonnement ionisants Ex : source scellée de curiethérapie | Tous sont IIb sauf exceptions Ex : Prothèses | Destinés à permettre un diagnostic ou un contrôle direct des processus physiologiques vitaux dont les variations des paramètres (notamment ceux des fonctions ventilatoires, cardiaques ou du SNC) peuvent présenter un danger immédiat pour la vie du patient Ex : SpO2, Moniteur Cardio, Moniteur ventilation, échographe utilisé per-op | Utilisés dans une opération potentiellement dangereuse, compte-tenu de la nature des substances administrées, de la partie du corps concernée et du mode d'administration Ex : Pousse-seringue, PCA, ventilateurs de réanimation et d’anesthésie, Thérapie VAC | Dispositifs (autres qu'implantables ou invasifs à long terme) utilisés pour la contraception ou pour prévenir des MST Ex : Préservatif masculin et féminin |
|  | Utilisation en cas de destruction du derme pour une plaie ne pouvant cicatriser qu'en seconde intention Ex : Pansement compressif en hémodialyse |  | Destinés à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou grande partie pour un usage temporaire Ex : Fils résorbables |  | Destinés à émettre des rayonnements ionisants et destinés au radiodiagnostic et à la radiologie interventionnelle thérapeutique Ex : Ampli de brillance, Statif de radiologie | Destinés à fournir de l'énergie au corps humain d'une façon potentiellement dangereuse compte-tenu de la nature, de la densité et du site d'application de cette énergie Ex : Systèmes de réchauffement (incubateur, rampe chauffante,…), lasers, défibrillateur externe | Dispositifs destinés à désinfecter, nettoyer rincer ou hydrater des lentilles de contact |
|  |  |  | Destinés à administrer des médicaments par un procédé présentant un risque |  | Dispositifs qui commandent, contrôlent ou agissent directement sur les performances des dispositifs émettant des rayonnements ionisants | Dispositifs actifs destinés à contrôler à surveiller ou à agir sur la surveillance des dispositifs actifs thérapeutiques | Poches de sang |
| Classe III |  |  | Destinés à diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par contact direct Ex : stimulateur cardiaque | Contact direct avec le cœur, le système circulatoire central ou le SNC Ex : Stents coronaires, valves aortiques ou mitrales (synthétiques) |  | Dispositif incorporant comme partie intégrante une substance qui utilisée seule serait considérée comme un médicament susceptible d'agir sur le corps par une action accessoire à celle du DM Ex : Liquide de conservation | Dispositifs implantables ou invasifs à long terme utilisés pour la contraception ou pour prévenir des MST Ex : Stérilet, implant contraceptif |
|  |  |  | Utilisés en contact direct avec le SNC pour un usage court terme Ex : aiguilles de stéréotaxie | Destinés à avoir un effet biologique ou à être absorbé en totalité ou grande partie |  |  | Dispositifs fabriqués à partir de tissus d'origine animale ou de dérivés rendus non viables sauf si contact uniquement avec peau intacte Ex : Valves d’origine porcine |
|  |  |  | Destinés à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou grande partie pour un usage court terme Ex : Sutures résorbables | Destinés à subir une transformation chimique dans le corps (sauf dents : IIa) ou à administrer des médicaments |  |  |  |

# Text boxes

Temporaire

Long terme

Court terme

Temps

Utilisation

1 heure

30 jours